## Slide 2: Ⅰ 컴퓨팅 시스템

## Slide 3
01
네트워크 환경 구성
02
사물 인터넷과 사회 변화
03
사물 인터넷 시스템 구현

## Slide 4
학습 목표
생각 깨우기
해 보기 1
해 보기 2
본문
교 11~18쪽
탐구 활동
1. 네트워크의 개념과 특성
2. 네트워크 환경 구성과 설정
구성
소단원 1분 요약
소단원 자기 평가

## Slide 5
01. 네트워크 환경 구성
유무선 네트워크의 특성을 설명할 수 있다.
컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크 환경을 구성할 수 있다.

## Slide 6: 다음은 한 학교의 정보 실습실 모습이다. 서로 다른 컴퓨팅 기기를 연결하면 어떤 점이 좋을지 생각해 보자.
서로 다른 컴퓨팅 기기 간 데이터를 주고받기 위해 네트워크를 어떻게 구성해야 할까?
10쪽
-1-
예시 답
데이터를 주고받고자 하는 컴퓨팅 기기의 특성, 주변 환경 등을 고려하여 유선 방식 혹은 무선 방식으로 네트워크를 구성할 수 있다.

## Slide 7: 네트워크의 개념
컴퓨팅 시스템*에서 네트워크(Network)란 기기들이 데이터를 주고받을 수 있도록 구성된 통신망을 의미한다. 이러한 통신망을 사용하여 데이터를 주고받기 위해서는 송신자와 수신자에 대한 정보, 전송 방식, 전송 매체 등이 필요하며 표준화된 통신 프로토콜*을 따라야 한다.
네트워크는 전송 방식에 따라 유선 네트워크와 무선 네트워크로 나눌 수 있다.
01
1. 네트워크의 개념과 특성
*컴퓨팅 시스템
하드웨어와 소프트웨어를 결합한 시스템으로, 다양한 데이터를 입력받아 처리한다.
*프로토콜(Protocol)
송신자와 수신자 간에 데이터를 주고받기 위한 신호 체계나 전송 방식 등에 관한 약속이나 규약을 의미한다.
*유무선 공유기
여러 장치들이 하나의 인터넷에 연결될 수 있게 하는 장치다.
데이터 통신 구성도
유무선 네트워크 구성도
11쪽
*

## Slide 8: 유선 네트워크
유선 네트워크는 컴퓨팅 시스템을 구성하는 장치들을 유선으로 연결하는 방식이다. 랜 케이블, 랜 카드*, 광섬유 케이블 등을 이용하여 장치들을 직접 연결하므로 통신 안정성이 높지만, 구축 비용이 많이 발생할 수 있고 자리를 이동하며 사용하기 어렵다는 단점이 있다. 우리가 일상에서 사용하고 있는 대부분의 유선 네트워크는 이더넷(Ethernet)* 방식을 따른다.
02
*랜 카드(LAN Card)
컴퓨터가 네트워크 연결과 데이터 전송을 통신 장치다.
*이더넷(Ethernet)
랜 케이블, 랜 카드, 물리적 주소 등을 사용하여 근거리에 위치한 기기 간 통신이 가능하도록 하는 네트워크 기술이다.
네트워크의 구성 형태
유선 네트워크를 구성하는 장치는 상황에 따라 오른쪽과 같이 버스형, 스타형, 그물형 등으로 배치할 수 있다.
1. 네트워크의 개념과 특성
11쪽

## Slide 9: 무선 네트워크
무선 네트워크는 컴퓨팅 시스템을 구성하는 장치들을 전파 등을 이용하여 무선으로 연결하는 방식으로 사물 인터넷(IoT)*에서 중요한 역할을 하고 있다. 유선 네트워크에 비해 자리를 이동하며 사용하기 편리하지만 장애물이나 전파 간섭에 의해 연결 장애가 발생할 수 있다.
무선 네트워크 관련 정보 통신 기술로는 와이파이, 블루투스, NFC, 지그비(ZigBee)* 등이 있다.
03
*사물 인터넷 (IoT: Internet of Things)
인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 실시간으로 정보를 주고받을 수 있게 하는 서비스다.
* 지그비(ZigBee)
저전력으로 데이터를 주고받기 위한 근거리 무선 정보 통신 기술이다.
와이파이
근거리에서 무선 통신을 가능하게 하는 통신 기술로, 주로 가까운 거리의 인터넷 연결을 위해 사용되고 있다. 와이파이를 사용하려면 무선 신호를 유선 신호로 바꾸어 주는 기능이 포함된 공유기 등이 필요하다.
와이파이 활용 예시
1. 네트워크의 개념과 특성
12쪽

## Slide 10: 무선 네트워크
② 블루투스(Bluetooth)
블루투스*는 노트북과 무선 마우스, 스마트폰과 무선 이어폰 등 서로 다른 기능을 하는 장치를 연결하기 위해 고안된 정보 통신 기술이다. 데이터 전송 전에 두 기기를 연결하는 페어링* 과정이 필요하며 한 번에 여러 개의 기기를 연결할 수 있다. 최신 버전은 전송 속도, 전력 효율 등 다양한 측면에서 개선된 성능을 보이고 있다.
*블루투스의 어원
10세기경 스칸디나비아 지역을 통일한 국왕의 별명(bluetooth)에서 기원한 것으로, 무선 통신 기술 규격을 통일하겠다는 의미에서 ‘블루투스’라고 지었다고 한다.
*페어링(Pairing)
블루투스 기기를 서로 연결하는 초기 인증 과정을 의미한다.
블루투스 활용 예시
03
1. 네트워크의 개념과 특성
12쪽

## Slide 11: 무선 네트워크
③ NFC(Near Field Communication)
NFC는 약 10cm 이내의 매우 가까운 거리에서 무선으로 데이터를 주고받기 위한 정보 통신 기술이다. 교통비 결제, 출입자 신원 확인, 물품 식별 등 여러 분야에 활용되고 있다. 짧은 시간 내에 데이터를 읽고 쓸 수 있으며 블루투스와 달리 페어링이 필요 없다. 다만, 한 번에 여러 값을 인식할 수 없으며 거리에 따른 제약이 큰 편이다.
이처럼 네트워크를 구성하는 다양한 통신 방식은 각 기술마다 특징과 장단점이 있으므로 주어진 상황에 따라 적절한 통신 기술을 선택하는 것이 중요하다.
03
NFC 활용 예시
1. 네트워크의 개념과 특성
12쪽

## Slide 12: 무선 네트워크
03
무선 네트워크를 구성할 수 있는 통신 기술에는 RFID나 셀룰러 통신도 있다.
RFID는 어떤 주파수 영역을 사용하느냐에 따라 약 100m 이내의 거리에서도 무선 통신이 가능한 비접촉식 정보 통신 기술이다. 도서관에서는 도서 정보 인식과 도난 방지를 위한 용도로, 의류 매장에서는 고객들에게 물품의 재고 현황이나 위치 정보를 제공하기 위한 용도로 활용하고 있다. NFC와 달리 한 번에 여러 개의 태그를 인식할 수 있지만, 가격이 상대적으로 비싸고 단방향으로만 통신이 가능하다.
RFID(Radio Fre-quency Identification)
RFID 활용 예시
1. 네트워크의 개념과 특성
13쪽

## Slide 13: 무선 네트워크
03
셀룰러 통신은 서비스 영역을 작은 크기의 셀 단위로 분할하여 각 셀의 중심에 기지국을 두고, 사용자가 위치한 각 셀의 기지국과 통신하는 체계다. 물리적으로 충분히 멀리 떨어진 사용자에게 동일한 대역의 주파수를 할당함으로써 제한된 주파수를 효율적으로 활용할 수 있다. 세대를 거듭할수록 대역폭* 확장, 전송 속도 향상, 연결 가능한 기기의 개수 증가 등으로 초연결 사회에 필수적인 기술로 자리매김하고 있다.
셀룰러 통신
✽ 대역폭: 일정 시간 동안 데이터를 최대로 전송할 수 있는 크기를 의미한다. 넓은 도로일수록 일정 시간 동안 도로를 지날 수 있는 차량이 많듯이, 대역폭이 클수록 일정 시간 동안 최대로 전송할 수 있는 데이터의 양이 증가한다.
셀룰러 통신 방식
1. 네트워크의 개념과 특성
13쪽

## Slide 14: 1 실생활에서 무선 네트워크 기술을 활용한 사례 탐구하기
무선 네트워크 기술을 실생활에서 활용한 사례를 적어 보자.
무선 네트워크 기술 이름 | 사례
와이파이 | (예) 인터넷 검색, 스마트폰과 TV 미러링
블루투스 | 스마트폰과 무선 이어폰 연결, 노트북과 무선 마우스 연결
NFC | 교통비 결제, 도어락 잠금 해제
셀룰러 통신 | 전화, 메시지 송수신
13쪽
예시 답
예시 답
예시 답

## Slide 15: 네트워크 환경 구성
네트워크 환경을 구성하기 위해서는 유무선 공유기와 같은 네트워크 장치와 이를 제어하기 위한 소프트웨어가 필요하다. 특히, 인터넷에 접속하여 전 세계 사람들과 정보를 주고받기 위해서는 IP 주소, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등에 관한 정보가 추가로 요구된다.
인터넷 접속에 필요한 정보를 자동으로 할당하는 방식을 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP)이라고 한다.
01
2. 네트워크 환경 구성과 설정
*윈도에서 IP 설정
작업 표시줄 오른쪽 [네트워크] 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 → [네트워크 및 인터넷 설정] 클릭 → [이더넷] 클릭 → IP 주소 정보 옆 [편집] 클릭
우리가 컴퓨터를 사용할 때, 이러한 정보를 직접 작성하지 않고 랜 케이블이나 와이파이를 사용하여 곧바로 인터넷을 사용할 수 있는 이유는 대부분의 컴퓨팅 기기에서 DHCP 방식을 지원하고 있기 때문이다.
항목 | 정보 예시
IP 주소 | 10.237.18.125
서브넷 접수사 길이 | 24
게이트웨이 | 10.237.18.1
DNS 서버 | 168.126.63.1
네트워크 환경 설정 예시
14쪽
한편 학교나 회사 등 일정 규모 이상의 조직에서는 동적 호스트 구성 프로토콜을 사용하는 것이 더 편리하지만 보안을 위해 인터넷 접속 정보를 수동으로 입력하기도 한다.

## Slide 16: 네트워크 환경 구성
01
2. 네트워크 환경 구성과 설정
네트워크 환경을 구성할 때는 용도, 규모, 보안 등 다양한 요인을 고려하여야 한다.
또한, IT 기술이 빠르게 발전하고 있기 때문에 새로운 서비스, 기기 도입 등 변화하는 환경에 대응할 수 있도록 유연하게 구성하는 것이 좋다.
자동 할당
수동 입력
14쪽

## Slide 17: 네트워크 환경 구성
01
2. 네트워크 환경 구성과 설정
서브넷 접두사 길이
서브넷(Subnet)은 네트워크를 효율적이면서도 안전하게 관리하기 위해 부분적으로 나눈 네트워크를 의미한다. 예를 들어, IP 주소를 유선 전화번호에 비유하자면, 서브넷은 02(서울), 044(세종), 064(제주도)와 같이 지역 번호에 해당한다. 무선 네트워크를 구성할 수 있는 통신 기술에는 RFID나 셀룰러 통신도 있다.
서브넷 접두사 길이는 IP 주소가 속한 네트워크 주소의 길이를 의미한다. 예를 들어, 어떤 컴퓨팅 기기의 IP 주소가 ‘192.168.1.30’이고, 서브넷 접두사 길이가 24라면 이 기기가 속한 네트워크에서 사용 가능한 IP 주소의 범위는 대략 ‘192.168.1.0~192.168.1.255’가 된다.
서브넷 접두사 길이가 24인 경우 예시
15쪽

## Slide 18: 네트워크 환경 설정
① IP 주소
IP(Internet Protocol) 주소는 인터넷에 연결된 컴퓨터의 유일한 주소로 각 기기를 구별할 수 있는 주소를 의미한다. 친구와 전화를 하거나 문자를 주고받기 위해서 친구의 휴대전화 번호가 필요하듯, 인터넷으로 데이터를 주고받기 위해서는 IP 주소가 필요하다.
정보 통신 기술이 발달하면서 다양한 IP 버전이 등장하였으며, 현재 보편적으로 사용되고 있는 버전은 IPv4와 IPv6이다. IPv4는 최대 약 43억 개의 주소를 할당할 수 있으나 인터넷에 연결할 수 있는 기기의 수가 증가하면서 IP 주소의 수가 부족하게 되었고, 이는 IPv6의 등장으로 이어지게 되었다.
기존 시스템을 IPv6로 전환하는 데 많은 시간과 비용이 소요되기 때문에 현재는 IPv4와 IPv6를 병행하여 사용하고 있으며, 앞으로 IPv6로의 전환이 가속화될 예정이다.
02
*MAC 주소(Media Access Control Address)
일반적으로 랜 카드(NIC) 제조 업체가 하드웨어 자체에 부여하는 고유한 기기 식별 번호로, IP 주소와 달리 사용자가 임의로 수정할 수 없다.
2. 네트워크 환경 구성과 설정
15쪽

## Slide 19: 네트워크 환경 설정
02
2. 네트워크 환경 구성과 설정
 | IPv4 프로토콜 | IPv6 프로토콜
개념 | 인터넷에서 데이터를 주고받기 위해 고안된 프로토콜 가운데 4번째 버전이면서 전 세계적으로 사용된 첫 번째 버전임 | IPv4의 IP 주소 부족 문제를 해결하기 위해 등장한 버전으로, 이전보다 더 많은 IP 주소를 나타낼 수 있으며 보안이 강화됨
길이 | 32bit | 128bit
구성 | · 8bit씩 마침표(.)로 4개의 영역을 구분 · 각 영역별로 0~255 범위를 표현 가능 | · 16bit씩 콜론(:)으로 8개의 영역을 구분 · 각 영역별로 0~65,535 범위를 표현 가능
IP 주소 예시 | 10.237.20.125 | FDEC:BA98:7321:362A:2B5C:FFFF:2D9C:0098
IPv4와 IPv6 비교
15쪽

## Slide 20: 네트워크 환경 설정
② 게이트웨이
게이트웨이(Gateway)는 서로 다른 네트워크가 통신할 수 있도록 하는 장치로, 다른 네트워크에 접속하기 위해 반드시 거쳐야 하는 지점이다.
우리 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 유무선 공유기 대부분이 게이트웨이 역할을 담당하고 있을 뿐만 아니라 공인 IP 주소*와 사설 IP 주소* 간 변환을 가능하게 하는 NAT(Network Ad-dress Translation) 기술도 포함하고 있다.
*공인 IP 주소
인터넷 서비스 제공 업체(ISP)가 부여한 고유한 IP 주소를 말한다.
*사설 IP 주소
특정 네트워크에 속한 기기들을 식별하기 위해 내부적으로 할당한 IP 주소로, 해당 네트워크에서만 사용 가능하다. IPv4 방식의 네트워크에서 주소 부족 문제를 해결하기 위해 등장했다.
네트워크 구성도
02
2. 네트워크 환경 구성과 설정
16쪽

## Slide 21: 네트워크 환경 설정
③ DNS 서버
숫자로 구성된 IP 주소는 일반적인 사람들이 이해하거나 기억하기 어렵기 때문에 이를 대신하여 IP 주소를 영문, 한글 등의 문자로 간결하게 재구성한 도메인(Domain)이 도입되었다. 예를 들어, 우리나라 교육부 홈페이지의 IP 주소는 ‘27.101.207.36’이고, 도메인은 ‘www.moe.go.kr’이다. 이것을 각각 인터넷 주소 창에 입력할 경우 ‘대한민국 교육부’라는 동일한 웹 사이트로 연결된다. IP 주소와 도메인 이름 간 변환을 담당하는 것이 DNS 서버(Domain Name System Server)인데, 인터넷 통신사별로 각기 다른 서버가 운영되고 있다.
*도메인 관리
전 세계 도메인 관리는 국제 인터넷주소관리기구(ICANN: Internet Corporation for Assig- ned Names and Numbers)에서 총괄하고 있으며 ‘.kr’, ‘.한글’ 도메인은 한국인터넷진흥원에서 관리하고 있다. 도메인은 대행 회사 등을 통해 구입할 수 있다.
교육부 도메인(www.moe.go.kr)으로 이해하는 도메인 구성
인터넷상에서 정보를 효과적으로 공유할 수 있는 전 세계적인 인터넷망을 의미
2. 네트워크 환경 구성과 설정
02
16쪽

## Slide 22: 네트워크 환경 설정
*국가 도메인
.kr 한국
.jp 일본
.cn 중국
.us 미국
*일반 도메인
.com 상업 목적 기관
.net 네트워크 관련 기관
.org 비영리 기관이나 단체
.edu 교육 목적 전용
그림으로 보는 도메인 체계와 분류
도메인 체계
02
2. 네트워크 환경 구성과 설정
17쪽

## Slide 23: 2 사용 중인 네트워크 정보 조사하기
2. 인터넷 검색 포털을 통해 현재 사용 중인 기기의 IP 주소를 확인해 보자. 또 기기에서 확인한 IP 주소와 인터넷 검색 포털을 통해 확인한 IP 주소가 다른 이유를 작성해 보자.
항목 | 사례
프로토콜 버전 | □ IPv4 □ IPv6
IP 주소 | 10.237.18.125
서브넷 접두사 길이 | 24
게이트웨이 | 10.237.18.1
기본 설정 DNS | 168.126.63.1
1. 현재 사용 중인 컴퓨터의 네트워크 정보를 조사하여 다음 표에 작성해 보자.
인터넷 검색 포털을 통해 확인한 IP 주소는 공인 IP 주소에 해당하고, 기기에서 직접 확인한 IP 주소는 사설 IP 주소에 해당하기 때문이다.
17쪽
예시 답
예시 답
예시 답
예시 답
예시 답

## Slide 24: 공유 네트워크 구성
03
☼ 동일한 네트워크에 속하지 않은 기기끼리 데이터를 공유하고자 할 경우, 클라우드 서비스를 활용하면 편리하게 데이터를 공유할 수 있다.
*개인 정보
살아 있는 개인에 관한 정보로, 이름, 주민등록번호, 전화번호, 집 주소 등을 말한다.
컴퓨팅 시스템은 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 등의 자원으로 구성된다. 공유 네트워크를 통해 자원을 공유할 수 있는 환경을 구성하면 한정된 자원을 효율적으로 이용할 수 있다.
공유 네트워크를 구성할 때 허가 받지 않은 사용자가 접근하여 자원을 변형하거나 훼손하지 못하도록 접근을 허용할 사용자의 범위를 지정하는 것이 좋다. 또한, 공유하고자 하는 데이터에 개인 정보*, 민감 정보* 등이 포함되지 않도록 주의해야 한다.
*민감 정보
사상∙신념, 정당 가입∙탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보 주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인 정보로서 대통령령이 정하는 정보이다.
2. 네트워크 환경 구성과 설정
18쪽

## Slide 25: 공유 네트워크 구성
윈도 운영 체제에서는 다음과 같은 방식으로 자원을 공유할 수 있다. 공유할 대상을 지정하고, 대상별로 사용 권한을 다르게 부여할 수 있다.
윈도 운영 체제에서 공유 네트워크 설정 방법
컴퓨터 공유 네트워크 설정
파일 공유 대상 지정
03
2. 네트워크 환경 구성과 설정
18쪽

## Slide 26
네트워크(Network)란 기기들이 데이터를 송수신하거나 자원을 공유할 수 있도록 하는 통신망을 의미한다.
유선 네트워크는 물리적인 전송 매체를 이용하여 컴퓨팅 기기들을 연결하는 방식이다.
무선 네트워크는 물리적인 전송 매체 없이 전파를 이용하여 컴퓨팅 기기들을 연결하는 방식으로, 사물 인터넷에서 중요한 역할을 하고 있다.
18쪽

## Slide 27: 소단원 자기 평가
평가 항목 |  | 평가 기준 |  | 
 |  | 잘함 | 보통 | 노력
1 | [지식〮이해] 네트워크의 개념을 설명할 수 있다. |  |  | 
2 | [지식〮이해] 유무선 네트워크의 특성을 설명할 수 있다. |  |  | 
3 | [과정〮기능] 컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크를 구성할 수 있다. |  |  | 
18쪽

## Slide 28: 네트워크 구성하기
1. 유선, 무선 네트워크의 특징을 고려하여 프린터 1대, 노트북 2대, 태블릿 2대로 구성된 네트워크를 구축하 고자 한다. 10쪽 [생각 깨우기]에 제시된 그림을 참고하여 네트워크 구성도를 그려 보자.
※제시된 컴퓨팅 기기 외에 필요한 기기를 임의로 추가할 수 있다.
네트워크 구성도
19쪽
예시 답
유무선 공유기를 중심으로 기기들을 배치(스타형)하였다. 일반적으로 노트북은 유선, 무선 네트워크 연결이 가능하다. 프린터는 기기에 따라 무선 네트워크 연결을 지원하지 않고 유선 네트워크 연결만을 지원할 수도 있으며, 태블릿 또한 기기에 따라 LTE, 5G 등을 지원하여 유무선 공유기를 거치지 않고 독립적으로 인터넷 연결이 가능한 경우도 있다.

## Slide 29: 네트워크 구성하기
2. 네트워크를 위와 같이 구성하였을 때 어떤 장점이 있을지 이야기해 보자.
평가 항목 |  | 평가 기준 |  | 
 |  | 잘함 | 보통 | 노력
1 | 유무선 네트워크의 특성을 설명할 수 있는가? |  |  | 
2 | 컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크 환경을 구성할 수 있는가? |  |  | 
3. 탐구 활동 후, 다음 평가 항목에 따라 스스로 평가해 보자.
•잘함 (내용을 이해하고 설명함) •보통 (내용을 이해함 ) •노력 (내용을 부분적으로 이해함)
19쪽
예시 답
유선 네트워크를 통해 안정성을 보장하면서도, 무선 네트워크를 통해 이동성을 확보할 수 있다. 또한 스마트폰이나 스마트 TV 등 다양한 기기들을 손쉽게 추가할 수 있다.

## Slide 30
대단원: 컴퓨팅 시스템
소단원: 2. 사물 인터넷과 사회 변화
전체 차시: 2(3)
>> 차시 예고