## Slide 1: 로봇과 공학세계
㈜ 삼양미디어

## Slide 2: Ⅰ 로봇의 이해
㈜ 삼양미디어

## Slide 3
로봇의 개념
로봇의 작동 원리
생활 속 로봇의 활용
04
인공지능과 로봇 윤리
㈜ 삼양미디어
02
03
01
(20~45쪽)

## Slide 4
02
로봇의 작동 원리
| 목차
이 단원을 배우고 나면
학습 목표
인간의 환경 속으로 들어온 로봇
생각 열기
로봇 구성 요소의 기초
본문 1
로봇의 다양한 센서 탐구하기
잠깐 해보기
㈜ 삼양미디어
로봇 하드웨어와 소프트웨어
본문 2
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
본문 3

## Slide 5
이 단원을 배우고 나면
로봇을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어의 기초 원리에 대한 이해를 바탕으로 로봇의 구조를 설명할 수 있다.
전기·전자·기계 요소를 포함하는 마이크로컨트롤러와 제어용 코딩 프로그램을 활용한 간단한 로봇을 만들 수 있다.

## Slide 6
생각 열기
인간의 환경 속으로 들어온 로봇
“찌그러진 바퀴가 바꾸는 로봇 배달”
허리까지 오는 흰색 로봇이 아파트 단지를 주행한다. 육면체 모양 흰 박스에는 배달할 물건을 담는다. 구멍이 뚫린 검은색 바퀴 4개는 이 장치의 핵심이다.
▲ 계단을 회피하지 않고 직접 이용하는 경로를 선택함으로써 경사로와 같은 길이 없이도 배달 로봇을 이용할 수 있다.

## Slide 7
생각 열기
인간의 환경 속으로 들어온 로봇
이리저리 모양이 찌그러지면서도 로봇 몸체를 계단에 척척 올려낸다. 일반적인 로봇이 인식한 장애물을 피하는 것에 집중한다면, 이 로봇은 장애물을 직접 극복하고자 한다.
“찌그러진 바퀴가 바꾸는 로봇 배달”
▲ 다리를 가진 기존의 보행형 로봇과는 다르게 특수 바퀴를 이용함으로써 구조가 간단하고 제작 가격을 낮출 수 있다.

## Slide 8
생각 열기
인간의 환경 속으로 들어온 로봇
로봇은 카메라를 이용하여 주변 공간에 대한 정보를 3차원으로 측정해 지도를 생성한다. 만약 공간 자체가 밋밋해 지도로 만들 만한 특징점이 없다면 인공 표식을 주변 환경에 부착하여 이를 인식하게 한다. 지도를 만들고 로봇이 자신의 위치까지 파악했다면 주행 준비는 끝난다.
“서빙 로봇은 어떻게 내 자리를 찾아올까”
▲ 스스로 지도 생성 후 위치 파악,
주행 준비 완료

## Slide 9
생각 열기
인간의 환경 속으로 들어온 로봇
식당 내 테이블의 위치가 변경되거나 지나가는 사람이 로봇을 보지 못하고 앞을 가로막거나 하는 다양한 예외 상황 속에서도 안정적으로 주행하기 위해 로봇은 다양한 센서 정보를 융합하여 대응한다. 가까운 위치에 물체가 감지된다면 정지하거나 이를 회피하는 것이다.
“서빙 로봇은 어떻게 내 자리를 찾아올까”
▲ 실내에서 자율 주행을 하는 서빙 로봇이나 로봇 청소기 등은 SLAM(Simultaneous Localization And Mapping) 알고리즘을 기반으로 한다. SLAM은 센서를 이용하여 주변 공간 지형을 인식하고, 이를 지도로 생성하는 동시에 해당 지도에서의 상대적인 내 위치를 정확히 추정하는 기술이다.

## Slide 10
질문
위 내용처럼 인간의 생활 환경을 변화시키지 않고도 사용 가능한 로봇은 어떤 것이 있을지 이야기해 보자.
미국의 T 사에서 만든 옵티머스 2세대는 계란을 엄지와 집게손가락으로 들어올려 조리 냄비 위에 얹은 모습을 보인다. 계란처럼 깨지기 쉬운 물건을 옮기는 별도의 장치를 구성하거나 환경을 변화시키지 않고도 사람처럼 손가락을 사용해 계란을 집어 올릴 정도로 섬세하게 움직인다.
생각 열기
인간의 환경 속으로 들어온 로봇
예시답 보기

## Slide 11
로봇 구성 요소의 기초
1
로봇의 기본 구성
로봇은 기본적으로 몸을 구성하고 물리적인 동작을 담당하는 하드웨어와 정보를 처리하여 각 부에 명령을 내리는 소프트웨어로 이루어짐
로봇의 하드웨어는 제작자의 의도에 따라 다양한 모습을 가지며, 제어를 위해 제작한 소프트웨어가 탑재됨

## Slide 12
로봇 구성 요소의 기초
1
사람과 로봇의 구성 요소 비교
로봇의 하드웨어는 사람의 육체와 비슷한 역할을 함
여러 부품을 움직여 다양한 자세를 취하거나 이동할 수 있으며, 센서와 같은 부품들은 사람의 감각 기관과 비슷한 역할을 하게 됨
1

## Slide 13
로봇 구성 요소의 기초
1
사람과 로봇의 구성 요소 비교
반면에 소프트웨어는 사람의 뇌의 기능과 같은 역할을 함
미리 작성된 명령 프로그램을 통해 데이터를 처리하고 하드웨어에 명령을 전달하여 다양하게 작동시킴
1

## Slide 14
사람과 로봇의
구성 요소 비교
자세히 보기
로봇 구성 요소의 기초
1
사람과 로봇의 구성 요소 비교
1

## Slide 15
로봇 구성 요소의 기초
1
로봇 하드웨어와 소프트웨어의 특징
로봇의 성능과 기능은 하드웨어와 소프트웨어의 효율적인 통합에 달려 있으며, 이 두 요소가 원활하게 협력하여 작업을 수행함
현대의 로봇은 자동차 제조, 의료, 운송, 농업 및 인공지능 연구 등 다양한 분야에서 사용되며, 생활의 편의성과 생산성을 향상시키는 데 중요한 역할을 함
2

## Slide 16
로봇 구성 요소의 기초
1
로봇 하드웨어와 소프트웨어의 특징
2
1
로봇 하드웨어 특징
자세히 보기
로봇 소프트웨어 특징
자세히 보기
제조 산업에 활용하는 로봇
인간에게 직접적인 도움을 주는 서비스 로봇

## Slide 17
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
로봇 하드웨어는 로봇의 물리적인 부분으로, 목적에 따라 다양한 형태와 크기로 만들어지며 로봇의 성능을 결정하는 중요한 역할임
일반적으로 기구부, 구동부, 제어부, 전원부, 센서부로 구성되지만 수행하는 작업의 종류와 요구 사항에 따라 구성 요소들을 추가하거나 제거하기도 함
1

## Slide 18
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
로봇의 기구부는 사람의 기초 골격과 그 사이를 잇는 관절에 해당함, 즉 여러 개로 나누어진 뼈들을 잇는 관절의 집합에 비유할 수 있음
로봇의 뼈대는 다양한 재료로 만들어지며 움직이는 부분을 만들기 위해서는 반드시 관절이 필요함
1
기구부
1

## Slide 19
기구부
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
1
▲ 사람의 팔과 유사한 로봇 팔의 구조
사람 팔과 로봇 팔 (다관절)의 움직임
자세히 보기
1

## Slide 20
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
이때 기계 요소를 이용한다면 구동부(액추에이터)에서 발생한 운동을 회전, 호, 직선 운동 등 다양한 형태의 움직임으로 변환할 수 있음
1
기구부
1
로봇과
기계 요소
자세히 보기

## Slide 21
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
인간의 몸을 움직이는 힘의 근원인 근육은 부드러우면서도 직선적으로 신축하여 힘을 냄
팔 관절의 경우 뼈를 중심으로 배치된 근육의 일부를 사용함으로써 팔을 오므리거나 펼 수 있음
1
구동부(액추에이터)
2

## Slide 22
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
하지만 로봇의 움직임은 사람과 다르며, 기구부의 움직임을 위해서는 반드시 구동부가 필요함
로봇은 일반적으로 전기 모터의 회전력을 이용하거나, 공기압 또는 유압 실린더 등을 이용하여 운동을 발생시킴
1
구동부(액추에이터)
2

## Slide 23
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
하지만 로봇의 움직임은 사람과 다르며, 기구부의 움직임을 위해서는 반드시 구동부가 필요함
로봇은 일반적으로 전기 모터의 회전력을 이용하거나, 공기압 또는 유압 실린더 등을 이용하여 운동을 발생시킴
1
구동부(액추에이터)
2

## Slide 24
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
전기 자석의 원리를 이용한 것으로 전류에 의해 만들어진 자기장이 철제나 자성체를 끌어당기거나 밀어내어 운동을 만듦
대표적으로 모터와 솔레노이드가 있으며 모터는 전기를 회전 운동 에너지로 전환하고, 솔레노이드는 직선 운동을 발생시킴
1
1) 전기 방식
구동부(액추에이터)
2

## Slide 25
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
1
1) 전기 방식
구동부(액추에이터)
2
ㅋ
서보 모터
대표적인 전기 모터 중 하나로, 제어 회로에 의해 지정한 만큼만 정확하게 움직인다.

## Slide 26
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
1
1) 전기 방식
구동부(액추에이터)
2
ㅋ
솔레노이드
솔레노이드에 흐르는 전류의 양을 조절함으로써 전자석으로 사용할 수 있다. 솔레노이드는 전기 에너지를 자기 에너지로 변환한다.

## Slide 27
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
1
1) 전기 방식
구동부(액추에이터)
2
ㅋ
전류가 흐르는 코일에 의해 자기력으로 만들어져 코일의 중심에 배치된 피스톤과 비슷한 역할의 부품을 밀거나 당긴다
(코일의 감긴 방향에 따라 다름).

## Slide 28
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
유체(액체나 기체)를 활용하여 구동하는 방식에는 파스칼의 원리가 적용되어 있음
공압 방식은 실린더에 압축 가스 또는 공기를 불어 넣어 피스톤을 움직이게 만드는 방식으로 빠른 속도와 작은 크기가 장점임
1
2) 공압-유압 방식
구동부(액추에이터)
2

## Slide 29
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
반면, 유압 방식은 공압과 기본적인 구조는 비슷하지만 기체 대신에 비압축성유체(오일)를 이용함
발생하는 힘이 강하며 대형의 건설 기계에 많이 사용함
1
2) 공압-유압 방식
구동부(액추에이터)
2

## Slide 30
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
1
2) 공압-유압 방식
구동부(액추에이터)
2
ㅋ
공압 장치
고압의 공기 공급을 통하여 빠른 구동이 가능하다.

## Slide 31
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
1
2) 공압-유압 방식
구동부(액추에이터)
2
ㅋ
유압 장치
유압 펌프에서 만들어진 고압의 오일이 실린더로 공급되어 피스톤을 움직인다.

## Slide 32
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
1
2) 공압-유압 방식
구동부(액추에이터)
2
ㅋ
◀ 구동부(실린더) 작동 원리

## Slide 33
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
로봇의 두뇌 역할을 하는 제어 장치는 로봇을 움직이고 작동시키기 위한 중요한 역할을 하며 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구성되어 있음
제어부의 중심은 마이크로컨트롤러(Micro-controller)라고 하는 작은 컴퓨터 칩임
1
제어부
3

## Slide 34
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
마이크로컨트롤러는 입력 신호를 처리하고 출력 신호를 생성하여 로봇을 제어함
입력 신호는 센서에서 받아들이는 데이터나 외부 장치로부터의 명령이며, 출력 신호는 시청각적 신호의 송출 또는 모터의 회전과 같이 로봇의 부품들을 제어하는 데 사용함
1
제어부
3

## Slide 35
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
또한, 제어부는 로봇을 제어하기 위한 인터페이스를 제공함
로봇을 제어하고 모니터링하기 위해 컴퓨터나 모바일 장치와 같은 외부 장치와 통신할 수 있는 기능이 있음
1
제어부
3

## Slide 36
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
1
제어부
3
로봇의 제어부와 주변 기기의 연결 및
신호 흐름도
자세히 보기

## Slide 37
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
로봇은 주로 전기로 움직이며 로봇의 유형과 용도에 따라 전기를 공급하는 형태가 달라짐
1
전원부
4

## Slide 38
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
휴대하거나 자유로운 움직임을 위해서는 충전 및 교체가 가능한 배터리를 이용함
1
전원부
4
▲ 청소 로봇은 배터리가 소모되면 충전을 위해 이동한다.

## Slide 39
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
산업용으로 쓰이는 대형의 고정형 로봇은 전력망에 직접 연결되어 사용함
1
전원부
4
▶ 제조 산업에 활용하는 로봇은 큰 힘으로 중단 없이 작업하기 위해 전력망에 직접 연결한다.

## Slide 40
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
로봇의 센서는 인간의 감각 기관과 유사한 역할을 함
이들 센서는 다양한 종류로 구성되어 주변 환경에 대한 정보를 수집하고, 이를 전기적인 신호로 변환 후 제어부로 전달함
1
센서부
5

## Slide 41
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
이 과정에서 로봇의 센서는 인간의 감각으로는 인지하기 어려운 현상이나 환경의 변화를 감지하며, 종종 인간보다 민감하게 변화를 측정하기도 함
자율적으로 움직이며 과제를 수행하는 로봇에게 외부 환경을 감지하는 센서는 필수적인 장치임
1
센서부
5

## Slide 42
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
로봇의 센서는 광학적인 정보, 소리, 온도, 압력 등 환경의 물리적인 요소를 감지하여 제어부에 전달함으로써 로봇의 행동을 결정하는 데 기여함
기술의 발전으로 새로운 센서들이 계속 개발되고 있으며, 이는 로봇의 종류와 성능을 구분하는 중요한 기준으로 자리잡고 있음
1
센서부
5

## Slide 43
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 하드웨어
새로운 센서의 도입은 로봇이 더욱 정확하고 효율적으로 작동할 수 있게 하며, 로봇 기술의 진보와 혁신을 이끌어내고 있음
1
센서부
5
다양한 센서의 종류와 원리
자세히 보기

## Slide 44
로봇의 다양한 센서 탐구하기
잠깐 해보기
제작자의 의도에 따라 로봇에 다양한 기능을 부여할 수 있다. 강아지 모습을 한 로봇이 있다면 여러분은 어떤 기능을 희망하는지 다양하게 상상해 보고, 그 기능의 수행에 필요한 센서에 대해 조사해 보자.
터치 센서
터치 센서
적외선 센서
각도 센서
소리 센서
빛 센서
터치 센서
▲ 가상의 강아지 로봇에 포함된 센서 예시
예시답 보기
Notes: [예시답 출처] 디지털 혁신이 강조된 「2024년 10대 바이오 미래유망기술」 발표 (bioin.or.kr)

## Slide 45
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
로봇은 많은 부품으로 구성되며 제작자의 의도에 따라 다양한 형태로 만들어짐
같은 로봇이라도 사용 목적과 환경에 따라 다르게 작동하는데, 이는 로봇에 탑재된 소프트웨어의 종류와 활용 방법의 다양성에서 비롯됨
2

## Slide 46
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
로봇은 많은 부품으로 구성되며 제작자의 의도에 따라 다양한 형태로 만들어짐
같은 로봇이라도 사용 목적과 환경에 따라 다르게 작동하는데, 이는 로봇에 탑재된 소프트웨어의 종류와 활용 방법의 다양성에서 비롯됨
2

## Slide 47
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
2
일반적으로 운영체제라고 하는 것은 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어를 효율적으로 사용하고, 사용자에게 편리함을 제공하기 위해 만들어진 시스템 소프트웨어를 말함
로봇의 운영체제도 이와 비슷한 역할을 함
로봇 운영체제
1

## Slide 48
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
2
로봇 내에서 다양한 연산 및 데이터 처리를 위해 바탕이 되는 두뇌 역할을 하며, 하드웨어와 소프트웨어를 조율하여 로봇이 움직이고 일을 할 수 있게 함
또한 센서를 통해 정보를 수집하고 외부 세계와 소통하는 기능을 제공함
로봇 운영체제
1

## Slide 49
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
2
로봇 운영체제
1
로봇 운영체제의 기능
자세히 보기

## Slide 50
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
2
로봇을 원하는 대로 움직이게 하려면, 컴퓨터 프로그래밍 언어를 이용해 로봇이 이해할 수 있는 규칙에 따라 명령을 작성해야 함
작성한 명령은 로봇의 제어 장치로 전달되고, 로봇은 이를 통해 자신이 가진 여러 하위 소프트웨어를 활용하고 데이터를 처리함
로봇 제어 프로그램
2

## Slide 51
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
2
이 과정은 로봇이 다양한 작업을 수행하게 하기 위한 중요한 단계임
로봇을 제어한다는 것은 마치 로봇에게 생명을 주는 것과 같음. 즉, 로봇 제어 프로그램을 통해 로봇이 인간처럼 다양한 작업을 수행할 수 있게 됨
로봇 제어 프로그램
2

## Slide 52
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
2
여기에 인공지능 기술을 활용하면, 로봇은 더욱 복잡한 작업을 빠르게 수행할 수 있는 능력을 가지게 됨
오늘날 로봇 공학 분야에서는 로봇 제어 프로그램을 작성하기 위해 다양한 프로그래밍 언어가 사용되고 있음
로봇 제어 프로그램
2

## Slide 53
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
2
프로그래밍을 처음 배우는 사람들이나 어려움을 겪는 사람들을 위해 간편하게 사용할 수 있는 로봇 제어용 프로그래밍 도구도 많이 개발되어 있음
이런 도구들 덕분에 개인이 직접 로봇을 제작하고 제어하는 것이 가능해짐
로봇 제어 프로그램
2

## Slide 54
로봇 하드웨어와 소프트웨어
2
로봇 소프트웨어
2
로봇 제어 프로그램
2
교육용
로봇 제어 프로그램의 종류
자세히 보기

## Slide 55
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
사람의 팔과 모습이 유사한 형태의 로봇을 간단한 제품으로 제작하여 로봇의 구동 원리에 대해 알아보자.
로봇 팔은 처음에는 자동차 조립 등 산업 현장에 주로 이용하기 위하여 개발되었지만, 이제는 카페나 음식점에서 커피를 만들거나 다양한 음식을 조리하는 등 실생활 속에서도 종종 볼 수 있음
▲ 바리스타 로봇
▲ 조리 로봇

## Slide 56
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
우리는 창의 공학적 문제 해결 과정을 통해 로봇 팔을 제작할 수 있음
과정 속에서 혁신적인 공학 디자인과 문제 해결 능력을 향상시킬 수 있으며, 새로운 아이디어를 발견하고, 그것을 현실로 구현함으로써 로봇 팔 제작의 핵심 원리를 이해할 수 있음
▲ 로봇 팔 제작 과정

## Slide 57
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
문제 확인
로봇 팔의 구조와 특징을 확인하고, 구현하고자 하는 움직임의 형태 및 작동 환경 등 제작에 필요한 요소를 확인
1
자신이 생각하는 로봇 팔의 움직임 또는 제작 방법 등을 정리해 보자.
예시답 보기
회전 장치를 달아서 드릴과 같은 기능을 부여
네트워크에 연결하여 원격으로 조종
카메라를 부착하여 직접 대상 물체를 확인

## Slide 58
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 내기
다양한 로봇 팔의 구조와 부품에 대하여 가능한 한 많은 아이디어를 생각해 보기
로봇 팔의 전체적인 모습을 먼저 생각해 본 후 세부 요소에 대한 아이디어를 만들어보는 것도 좋음
2

## Slide 59
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 내기
2
다양한 움직임을 위한 로봇의 형태 생각해 보기
1
로봇 팔의 움직임을 위해서 관절부(모터)의 위치와 개수, 결합 형태를 구상해 보자.
예시답 보기

## Slide 60
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 내기
2
물체를 인식할 수 있는 센서 생각해 보기
2
대상이 되는 물체의 형태와 색상 등을 살펴보고, 인식 방법을 사전에 계획하여 적절한 센서를 선택해 보자.
예시답 보기
푸시 버튼을 이용하여 물체의 무게로 눌리면 로봇 팔이 작동하게 한다.

## Slide 61
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 내기
2
물건을 잡기 위한 장치 생각해 보기
3
물건을 잡는 다양한 방법을 살펴보고 간단한 구조의 집게를 구상해 보자.
예시답 보기
늘어나는 집게(Scissor system gripper)의팔을 오므리면 먼 곳에 있는 물체를 잡을 수 있다.

## Slide 62
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 내기
2
로봇의 움직임을 담당하는 장치를 생각해 보기
4
전기 에너지(전력과 신호)를 활용하여 동력을 얻는 다양한 방법을 살펴보고 적절한 장치를 선택해 보자.
예시답 보기
흔하게 구할 수 있는 DC 모터는
전원의 공급에 따라 회전력을 얻을 수 있지만 정확한 각도로 회전은 불가능하다.

## Slide 63
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 내기
2
로봇 제어 프로그램 작성이 가능한 제어부(마이크로컨트롤러 등) 생각해 보기
5
로봇 제어 프로그래밍 환경과 제어 코드 작성 등의 여건을 고려하여 적절한 제어부를 선택해 보자.
예시답 보기
마이크로비트는 초보자와 학생들을 위한 소형 프로그래밍 가능 마이크로컨트롤러 보드이다. 간단한 센서, LED 디스플레이, 버튼이 내장되어
있다. 로봇 제어, 센서 데이터 수집 등 다양한 프로젝트에 활용한다.

## Slide 64
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 선정
아이디어를 내는 과정을 통해 살펴본 다양한 부품 중에서 적절한 것을 선택하기
그리고 구체적인 설계 과정을 통하여 부품의 배치 등 아이디어를 구체화 및 시각화하여 제작에 필요한 도면을 완성할 것
우리는 젓가락처럼 생긴 집게를 만들어 서보 모터를 통해 정확한 움직임을 구현할 것임
3

## Slide 65
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 선정
아울러 PIR 센서를 통해 인식한 물체의 움직임 신호를 활용하여 팔 형태의 관절을 동하는 제어 명령을 작성할 것임
제어부 부품으로는 많은 창작자들이 활용하는 아두이노를 이용하며, 기본적인 개발 소프트웨어를 활용함
3

## Slide 66
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 선정
3
로봇 팔의 구성 부품 선정하기
1
구분 | 재료명 | 용도
제어부 | 아두이노 | 마이크로컨트롤러
구동부 | 서보 모터 | 로봇 팔의 구동부 부품
센서부 | PIR 센서 | 물체 감지를 위한 센서 모듈
기구부 | 하드바 | 로봇 팔 기구부 제작 부품

## Slide 67
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 선정
3
로봇 팔 구성 부품의 위치 정하기
2
자세히
보기

## Slide 68
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
아이디어 선정
3
움직이는 부분 세밀하게 조절하기
3
최대 180도의 범위 내에서 움직이는 서보 모터의 회전 축을 고려하여 부품을 결합
자세히
보기

## Slide 69
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
시제품 제작
4
로봇 하드웨어 제작
1
1) 사용 부품
자세히
보기

## Slide 70
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
시제품 제작
4
로봇 하드웨어 제작
1
2) 마이크로컨트롤러와 센서 및 서보 모터 연결 개념도
자세히
보기

## Slide 71
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
시제품 제작
4
로봇 하드웨어 제작
1
3) 각 부품의 조립 및 배치를 완료한 모습
로봇의 정확한 움직임을 위해서는 부품 간의 견고한 결합이 중요함
움직임에 관여하는 부분을 제외한 나머지 부품은 핫멜트 건(글루건) 등을 활용하여 단단하게 고정함

## Slide 72
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
시제품 제작
4
로봇 하드웨어 제작
1
3) 각 부품의 조립 및 배치를 완료한 모습
전원부(5V)와 접지(GND) 연결을 편리하게 하기 위해 작은 브레드 보드를 이용한다.
빨래 집게를 적당히 벌리면 몸체의 기울임 정도를 바꿀 수 있다.
PIR 센서의 위치를 집게 앞쪽에 설치하여 물체의 이동을 감지한다.

## Slide 73
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
시제품 제작
4
로봇 제어 소프트웨어 제작
2
1) 제어 명령 작성 프로그램 사용하기
‘아두이노 통합 개발 환경(Arduino IDE)’을 활용하기 위해서는 ‘아두이노 소프트웨어’로 검색하여 소프트웨어를 찾아 자신의 PC에 설치하거나 웹용 아두이노 통합 개발 환경 이용

## Slide 74
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
시제품 제작
4
로봇 제어 소프트웨어 제작
2
1) 제어 명령 작성 프로그램 사용하기
간단한 로봇 제어를 위해서는 웹용 아두이노 통합 개발 환경을 이용하는 것이 편리함
웹용 아두이노 통합 개발 환경 이용 방법
자세히 보기

## Slide 75
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
시제품 제작
4
로봇 제어 소프트웨어 제작
2
2) 로봇 제어 명령 작성하기
웹용 아두이노 통합 개발 환경(Arduino IDE)에서 제어 코드 작성하기
코드 작성
자세히
보기
동작 확인하기
3
동작 확인
자세히
보기

## Slide 76
간단한 로봇 제작(로봇 팔)
3
평가 및 개선
5
문제 확인 단계에서 설정한 목표를 이루었는지 알아보는 단계로, 완성한 제품에 대한 다양한 테스트를 비롯하여 제작 과정도 함께 평가하고 개선 사항을 이끌어낸 후 적절한 피드백을 실시함
평가 요소
자세히
보기

## Slide 77: 단원이 끝났습니다.