## Slide 1
PIR 센서에 물체의 이동이 감지되면 집게(servo1)로 잡은 후 팔(servo2)을 들어올린다.
물체의 이동이 없는 것이 감지되면 이전 동작의 역순으로 움직인다(팔을 내린 후 집게를 벌린다.).
‘servo1.write( ), servo2.write( )’ 코드의 값(괄호 안의 값)을 변경하면 회전하는 움직임의 크기를 조절할 수 있다.

## Slide 2
1 | 서보 모터를 사용하기 위해 사용 선언을 먼저 한다.
2~3 | 두 개의 서보 모터를 활용하기 위한 준비를 한다.
4 | 아두이노 보드를 구동하면 한 번만 실행될 명령들을 읽는 부분의 시작이다.
5 | 보드의 3번 핀 기능을 설정한다(PIR 센서 신호선 연결 핀).
6~7 | 두 개의 서보 모터가 각각 11번, 10번 핀에 연결됨을 선언한다.
8 | ‘void setup’ 내용의 끝을 알린다.
9 | 아두이노 보드를 구동하면 반복적으로 실행될 명령들을 읽는 부분의 시작이다.
10 | 3번 핀(PIR 센서 신호선)의 값을 ‘readValue’ 변수에 저장한다.
11 | ‘readValue’ 값이 HIGH(감지 상태)일 경우만 ‘12~15번 행’을 실행하도록 한다.
12 | 1번 서보 모터(11번 핀에 연결)를 각도 ‘0’의 위치로 이동(집게로 잡기)한다.
코드 설명

## Slide 3
13 | 0.3초 동안 대기(현 상태 유지), 물체를 잡은 동작을 유지한다.
14 | 2번 서보 모터(10번 핀에 연결)를 각도 ‘60’의 위치로 이동(팔 들어 올림)한다.
15 | 0.2초 동안 대기(현 상태 유지)한다.
16 | ‘readValue’ 값이 HIGH(감지 상태)가 아닐 경우만 ‘17~20번 행’을 실행하도록 한다.
17 | 2번 서보 모터를 각도 ‘0’의 위치로 이동(팔 내림)한다.
18 | 0.3초 동안 대기(현 상태 유지), 팔을 내린 동작을 유지한다.
19 | 1번 서보 모터를 각도 ‘30’의 위치로 이동(집게 벌리기)한다.
20 | 0.2초 동안 대기(현 상태 유지)한다.
21 | 조건에 따른 명령 내용의 끝을 알린다.
22 | 0.3초 동안 대기(현 상태 유지)한다.
23 | ‘void loop’ 내용의 끝을 알린다.